## Slide 1: Galileo GNSS
Vojtěch Habrnal 11.12.2024

## Slide 2: Úvod
Nápad vznikl v 90. letech (původně jako Public-Private Partnership)
Nezávislost na GPS a GLONASSu (kódový Pseudo Random Noise)
GNSS poskytující lokaci, navigaci a čas
Přesnější, než GPS (<1m místo +-3m)
První civilně řízený GNSS (ESA – sídlo v Praze btw)

## Slide 3: Klíčové služby systému
OS (Open Service) poskytovaná na 3 frekvencích (L1 – sdílí s GPS, E5a a E5b)
CS (Commercial Service) šifrovaná služba s vyšší přesností díky pásma E6
SoL (Safety of Life) šifrovaná služba doplňuje OS o integritní data, využití v řízení letového provozu
SAR (Search and Rescue) služba poskytující oboustrannou, nouzovou komunikaci v pásmu L6
PRS (Public Regulated Service) šifrovaná, kódována služba pro armády a bezpečnostní složky států

## Slide 4: Přehled systému
3 návrhové části (konstelace satelitů, HQ, uživatel)
24+6 satelitů obíhajících ve vzdálenosti 23.222km (MEO) nad zemí (nejvýše)
Sklon satelitů vůči rovníku je 56° ve 3 oběžných rovinách (120° posun)
Lepší pokrytí v problémových regionech (polární okruhy)

## Slide 5: Technické detaily
Každý satelit obsahuje 4 atomové hodiny (vodíkové a rubidiové)
Generátor navigačních signálů, antény, gyroskop a senzory snímací barevné a infračervené světlo
BOC (Binary Offset Carrier modulation) použito pro zvýšení přesnosti a odolnosti proti rušení
Satelity posílají specificky kódované binární streamy dat
Samostatná časová zóna (GST) laděná podobně jako TAI (International Atomic Time), GST 0 odpovídá 00:00 Neděle 22 Srpna 1999 (+13 s oproti UTC)

## Slide 6: Použití
Kompatibilní s GPS a GLONASS (zařízení může přijímat signály z obou systémů a následně vypočítají polohu)
V zemědělství umožní zefektivnění tzv. „precision farming“
Pro státní správu a případně stavebnictví zlepší přesnost výměr pozemků
Přesnější časové razítka transakcí, synchronizace mobilních sítí

## Slide 7: Porovnání mezi ostatními GNSS
Oproti konkurentům jde o částečně civilní projekt *
Oproti konkurenci je přesnější, při použití všech pásem <20cm
Vytvořen se záměrem pokrytí hlavně Evropy a polárních regionů („doplňující systém“)

## Slide 8: Souhrn
Berry Smutny: „Mrhání penězi evropských daňových poplatníků“, „hloupý nápad, sloužící francouzským vojenským záměrům“
Většinou se jedná o mírná zlepšení aktuálních technologií
Satelity druhé generace mají mít laserové propojení mezi sebou

## Slide 9: Otázky?

## Slide 10: Děkuji za pozornost